| Фундамент | Сваи ж/б, размер 300х300х2500 мм, обвязка – антисептированный брус сечением 150х200мм из древесины хвойных пород. |
| --- | --- |
| Наружные стены | Конструкционные теплоизоляционные панели на деревянном каркасе согласно ТУ 5366-001-30565739-2012 толщ. 165 мм, с обшивкой ЦСП и ГВЛВ, антисептированный брус из древесины хвойных пород сечением 150х150 мм, антисептированный обвязочный брус сечением 145х90мм |
| Цокольное перекрытие (пол первого этажа) | Конструкционные теплоизоляционные панели на деревянном каркасе согласно ТУ 5366-001-30565739-2012 толщ. 165 мм, с обшивкой ЦСП и ОСВ, доска сечением 20х150мм, доска сечением 40х150мм, панель ОСВ |
| Чердачное перекрытие (потолок второго этажа) | Конструкционные теплоизоляционные панели на деревянном каркасе согласно ТУ 5366-001-30565739-2012 толщ. 165 мм, с обшивкой ОСВ и ГВЛВ |
| Внутренние несущие стены | Антисептированный деревянный каркас из хвойных пород (брус сечением 150х150мм, доска сечением 150х50мм), обшивка с двух сторон панелями ОСВ, заполнение звукоизоляционными матами |
| Внутренние ненесущие перегородки | Металлокаркас, обшивка с двух сторон ГКЛ, заполнение звукоизоляционными матами по системе КНАУФ С-111, толщ. 100 мм |
| Межэтажное перекрытие | Балки из древесины хвойных пород сечением 50х200мм обработанные антисептиком, пароизоляционная пленка с двух сторон, звукоизоляционные маты, доска сечением 40х150мм, панель ОСВ |
| Конструкция кровли | Стропила из древесины хвойных пород, обработанные антисептиком, ветрозащитная пленка, контробрешетка сечением 30х50мм, обрешетка сечением 32х100мм, покрытие профилированным листом (цвет коричневый) |
| Отделка фасадов | Покраска фасадной акриловой краской, наличники из строганной доски сечением 20х100мм |
| Окна | ПВХ, цвет белый, водоотливы, подоконники |
| Дверь наружная | Металлический дверной блок размером 2060х960 мм, укомплектованный замком, ручкой, глазком и замкнутым контуром уплотнения. Цвет - коричневый. Производитель – Торекс, Россия. |
| Вентиляция чердака | Деревянные жалюзийные решетки |
| Подшивка карнизов | Сайдинг виниловый, цвет белый; лобовая доска - строганная доска сечением 25х150, цвет белый |
| Отделка цоколя | Каркас из деревянного бруска сечением 30х30мм, панели ЦСП, покраска фасадной акриловой краской, водоотлив металлический, цвет коричневый |
| Крыльцо | Настил, ограждение – доска строганная сечением 40х150мм, покраска фасадным антисептиком, цвет коричневый |
| Внутренняя лестница | Деревянная, выполненная из комплектующих – ступени, косоуры, балясины заводского изготовления |
| Электрические внутренние сети | Разводка электрических сетей: внутренние сети электропроводки, установка щита с комплектацией, розеток, выключателей, осветительной арматуры |
| Высота 1и 2 этажа | Не менее 2500 мм |